## Slide 1
양계장 CCTV 기반 닭 건강 상태 자동 분류 시스템
Optical Flow + EVM 기반 움직임 분석
SVI Project
2026년 1월

## Slide 2
프로젝트 개요
목표
CCTV 영상에서 정상(Normal) / 병든(Sick) 닭 자동 분류
데이터셋
Normal / Sick 각 약 6,325초 비디오 (1fps 추출, 각 ~5,000 프레임)
핵심 접근법
Optical Flow + EVM (Eulerian Video Magnification) 기반 움직임 분석

## Slide 3
분석 파이프라인
원본 비디오
→
EVM 증폭
→
SAM3 세그멘테이션
ID별 OF 추출
→
피처 생성
→
LightGBM 분류
apply_evm.py: 미세움직임 20배 증폭
extract_optical_flow_per_id.py: ID별 OF 통계
create_lightgbm_features.py: 분위수 히스토그램
train_lightgbm_id_features.py: 모델 학습

## Slide 4
Optical Flow 실험 결과
핵심 발견: ID별 추적으로 전체 프레임 대비 +6.85%p AUC 향상
방법 | 피처 수 | Accuracy | AUC
전체-이전 프레임 | 17 | 77.19% | 85.88%
전체-합집합 | 17 | 77.59% | 85.25%
ID별-이전 프레임 | 403 | 83.99% | 91.46%
ID별-합집합 (기준) | 403 | 84.62% | 92.73%

## Slide 5
EVM 도입 효과
EVM 파라미터
주파수 범위: 0.5 ~ 2.0 Hz
증폭 배율: 20배
피라미드 레벨: 4
처리 시간: ~12분/비디오
EVM 도입 효과
+4.27%p AUC 향상
모델 | CV AUC | Test AUC
원본 (ID별 합집합) | 92.73% | -
EVM 단독 | 90.47% | 89.16%
결합 (영역 제외) | 97.00% | 96.22%

## Slide 6
Feature Importance 분석
병든 닭의 특성
1. 느린 움직임 (낮은 magnitude)
2. 일정한 방향 (높은 direction uniformity)
3. 낮은 전체 활동량
EVM 기여: 미세 움직임을 증폭하여 방향 일관성 패턴을 더 명확하게 포착
순위 | 피처명 | 중요도 | 의미
1 | evm_dir_uni_p99 | 7,920 | EVM 방향 일관성
2 | mag_mean_p00 | 5,597 | 낮은 움직임 비율
3 | activity_mean | 4,278 | 평균 활동량
4 | dir_uni_p99 | 3,187 | 방향 일관성
5 | mag_mean_p01 | 2,490 | 낮은 움직임 비율

## Slide 7
최종 모델 성능
LightGBM (영역 피처 제외)
CV AUC
97.00%
Test AUC
96.22%
Test Accuracy
90.67%
피처 수
806개
Confusion Matrix
 | Pred Normal | Pred Sick
Actual Normal | 913 | 100
Actual Sick | 89 | 924

## Slide 8
결론 및 향후 계획
핵심 발견
1. ID별 추적이 전체 프레임 대비 6-7%p 성능 향상
2. EVM이 미세 움직임 패턴을 증폭하여 분류 정확도 향상
3. 병든 닭의 행동 특성: 느린 움직임 + 일정한 방향
4. 영역/개체수 피처 제외로 일반화 성능 확보
향후 계획
1. 시계열 모델 적용 (LSTM / Transformer)
2. 실시간 추론 최적화
3. EVM 파라미터 튜닝
4. 다양한 카메라 환경 검증